## Slide 1
LG 부트캠프 10기
사용자 위치 기반 다중 음역대 청감 시스템
Linux System 반 4팀
김주현 정현오 홍민기 정지우
프로젝트 중간 발표

## Slide 2
주제
개발 목표
핵심 기술

## Slide 3
1. 주제
사용자의 청음 위치가 조금씩 달라지더라도 늘 동일한 경험을 제공받길 원하는 요구 사항 존재
음역대 별로 우퍼 혹은 트위터의 강약을 조절하기 바라는 요구 사항 존재
→ 사용자 위치에 따라 볼륨을 조절해주면서, 각 스피커 별로 분리된 음역대를 송출하는 시스템 구상

## Slide 4
2. 개발 목표
- 음역대 별로 음원을 분리하여 스피커 송출 시스템 구현
Server
Client 1
Client 2
Client 3
Low Freq.
Mid Freq.
High Freq.

## Slide 5
2. 개발 목표
- 사용자 위치 기반을 통한 음량 조절

## Slide 6
3. 핵심 기술
HC–SR04
아두이노, 라즈베리파이에서 가장 많이 사용되는 거리 센서
측정 가능 거리 2CM ~ 400CM
사용자와의 거리 측정에 활용 예정
UART 출력 형식이 아니기 때문에, GPIO 컨트롤 혹은 UART 변환 필요
초음파 센서 거리 감지

## Slide 7
3. 핵심 기술
초음파 센서 거리 감지 및 ALSA 드라이버를 통한 음량 제어

## Slide 8
3. 핵심 기술
음역대 분리
대부분의 음역대 분리 프로그램, 4차 Linkwitz–Riley 필터 사용
주파수에 따른 dB 증폭/감쇠 효과 이용
중간 대역대의 경우 보간을 이용하여 추출

## Slide 9
3. 핵심 기술
클라이언트 동기화
(Server)
Client
Client
Set IP addr / Port
&
Wait for client request
①
Request to connect
②
Thread 1
Thread 2
Request to connect
②
③
Synchronize
(measure delay)
③
Synchronize
(measure delay)
타임 스탬핑 & 버퍼링
오디오 청크마다 “서버 로컬 시간” 기반 타임스탬프를 붙여 전송
클라이언트는 이 청크들을 지터 버퍼에 저장해 재생 시점 대기
수신된 청크의 타임스탬프가 가리키는 시점에 맞춰 로컬 ALSA 디바이스로 전송